COLORSTUK 0-4 רובע צבעוני למלוי מרווחים בין 0-4 מ"מ

COLORSTUK 0-4 הוא מוצר על בסיס אבקה, של מרכיב אחד שעשוי ממבחר תערובות, סוגי מלט חסינים ביותר, שרפים סינטטיים, פיגמנטים ותוספות ספציפיות. עטיפתו מיוצרת מחומרים בעלי איכות גבוהה שמקרינה את המראה החדש שבקדמת צרכי השוק השוטפים.

יתרונות

קל לשים אותו וקל לנקותו. רובע זה הוא נגד מים, כפור וקרני UV. מאפשר גימור עדין ביותר גם להתקנות של אריחים מנוסרים (RECTIFIED).

לשימוש עם המוצרים הבאים:

גרניט פורצלן, אריחי קרמיקה של קיר ורצפה, קלינקר, שיש ואבן, מוזאייקה וזכוכית.

לשימוש במקומות הבאים:

קירות וריצפה, בפנים הבית ומחוץ לבית, שטחים מסחריים, בריכות שחייה.

הוראות שימוש

ערבב COLORSTUK 0-4 עם מים נקיים בפרופורציה של 35% (1.75 ליטר לשקית של 5 ק"ג) עד שיווצר ממרח בצורת קרם הומוגני ללא גושים. מומלץ להשתמש במערבל בערבול נמוך (בערך 500 r.p.m.). למריחה יש להשתמש בכף סיידים מגומי ולניקוי יש להשתמש בספוג קשה אבל עדין – כאשר הרובע מתחיל להתקשות.

לשימוש בבריכות שחייה, מחוץ לבית, רצפה חשופה לתנועה כבדה, והתקנה על תשתית פגומה, אזי מומלץ להשתמש לתערובת ב- TC-STUK(רזין סינטטי לטקס) (דגם 1280) במקום מים.

כסוי בק"ג למ"ר לכל 1 מ"מ מרווח:

0.14 : 20x20  ק"ג, 0.07 : 30x60 ,0.07 : 45x45 , 0.10 : 30x30.

שק רובע של 5 ק"ג יספיק ל:

|  | 1 מ"מ | 2 מ"מ | 3 מ"מ | 4 מ"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| פסיפס | - | - | 10 | - מ"ר |
| 20X20 | 36 | 18 | 12 | 9 מ"ר |
| 30X30 | 50 | 25 | 16 | 12 מ"ר |
| 45X45 | 72 | 36 | 24 | 18 מ"ר |

צבעים ומחירים:

| דגם | צבע | מחיר |
| --- | --- | --- |
| 0401 0402 0403 0407 | לבן NCO BLA פרגמון BAHAMA אפור בהיר MANHATTEN מרפיל | 100 ₪ + מע"מ לשקית של 5 ק"ג 100 ₪ + מע"מ לשקית של 5 ק"ג 100 ₪ + מע"מ לשקית של 5 ק"ג 100 ₪ + מע"מ לשקית של 5 ק"ג |
| 2280 | תחליף למים CL-STUK | 90 ₪ + מע"מ (אריזת 2 ליטר) |